Załącznik nr 2 do SWZ

| Potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalno-użytkowych i wyposażenia oferowanego autobusu. |
| --- |
| CPV: 34121000-1- Autobusy i autokary |
| Określenie oferowanego pojazdu: |
| Marka |  |
| Typ |  |
| Model |  |
| Rok produkcji |  |
| LP. | Opis wymagań | Potwierdzenie spełniania wymagań (TAK/NIE) lub oferowane parametry techniczne |
| DANE OGÓLNE: |
| 1. | Autobus fabrycznie nowy, uprzednio nierejestrowany | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 2. | Rok produkcji autobusu (nadwozie/podwozie pojazdu bazowego i zabudowa autobusowa): 2022r./2023 r. | ………………………………………. (rok) |
| 3. | Liczba miejsc (wraz z kierowcą): 18+1 | ………………………………………. liczba miejsc |
| 4. | Silnik: wysokoprężny o pojemności skokowej do 3000 cm3, o mocy min. 125 kW (170 KM). | Pojemność skokowa zgodnie z dokumentami pojazdu ........................ cm3 |
|  |  | Moc silnika w KM zgodnie z dokumentami pojazdu ........................ KM |
| 5. | Skrzynia biegów: manualna, 6. biegowa, zsynchronizowana. | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 6. | Norma emisji spalin: minimum Euro VI D | Spełniana norma spalin zgodnie z dokumentami pojazdu …………………………………… |
| 7. | Długość pojazdu: od 7000 mm do 7700 mm | Długość pojazdu - .............................. mm |
| 8. | Szerokość pojazdu: od 1950 do 2100 mm | Szerokość pojazdu - …........................ mm |
| 9. | Wysokość całkowita pojazdu wraz z osprzętem: od 2700 mm do 3050 mm | Wysokość całkowita pojazdu wraz z osprzętem - ...................... mm |
| 10. | Rozstaw osi: od 4100 mm do 4400 mm | Rozstaw osi ...................... mm |
| 11. | Masa własna: do 3700 kg Dopuszczalna masa całkowita: od 5000 do 5500 kg | Dopuszczalna masa całkowita ...................... kg |
| 12. | Kolor nadwozia: jednolity, standardowy, lakier akrylowy fabryczny producenta pojazdu bazowego. Zamawiający nie dopuszcza zmiany koloru pojazdu przez przemalowanie lub oklejenie folią. | ………………………………………. (TAK/NIE) |

| I. SPECYFIKACJA POJAZDU BAZOWEGO |
| --- |
| 13. | Oś przednia wzmocniona | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 14. | Aktywny asystent układu hamulcowego | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 15. | Wspomaganie układu kierowniczego | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 16. | Adaptacyjny system elektronicznej stabilności pojazdu: ESP | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 17. | Układ hamulcowy z co najmniej dwoma systemami wspomagającymi hamowanie w tym ABS. | Układ ABS ………………………………………. (TAK/NIE) |
|  |  | Oferowany system wspomagający hamowanie jako drugi: …................... |
| 18. | Hamulec postojowy | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 19. | Hamulce tarczowe – na osi przedniej i tylnej | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 20. | Kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem komputerem pokładowym i tempomatem | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 21. | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 22. | Asystent ruszania na wzniesieniu | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 23. | Zawieszenie pojazdu przystosowane do zabudowy autobusowej | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 24. | Włącznik główny instalacji elektrycznej | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 25. | Radioodtwarzacz z odczytem plików MP3, USB, Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego. | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 26. | Akumulator o pojemności min. 90 Ah | Pojemność akumulatora: ........... Ah |
| 27. | Lusterko wsteczne wewnętrzne | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 28. | Lusterka zewn. podgrzewane i regulowane elektrycznie | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 29. | Schowek pod deską rozdzielczą | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 30. | Szyba czołowa z pasem przyciemniającym w górnej części | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 31. | Wymóg usunięty z Załącznika nr 2 do SWZ – Wymagania Zamawiającego dla zakupu autobusu – w ramach ogłoszenia o zmianie ogłoszenia. | ---------------------------------------------- |
| 32. | Klimatyzacja dla przestrzeni kierowcy | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 33. | Klimatyzacja dla przestrzeni pasażerskiej o mocy min. 5 kW. Zmawiający informuję, że klimatyzacja dla przestrzeni pasażerskiej po zamontowaniu w pojeździe nie może przekraczać maksymalnej wysokości całkowitej pojazdu wraz z osprzętem (określonej w danych ogólnych dla pojazdu ) tj. max 3050 mm. |  |
| 34. | Wskaźnik temperatury zewnętrznej | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 35. | Asystent utrzymania pasa ruchu | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 36. | Komputer pokładowy z kolorowym ekranem | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 37. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 litrów | Pojemność zbiornika paliwa: ........... litrów |
| 38. | Reflektory przednie w technologii LED (oświetlenie główne i do jazdy dziennej) | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 39. | Trzecie światło hamowania | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 40. | Ogranicznik prędkości (100 km\h) WE | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 41. | Tempomat | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 42. | Chlapacze przednie i tylne | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 43. | Koła tylne podwójne, tzw. (bliźniacze) | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 44. | Koło zapasowe montowane pod podłogą pojazdu | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 45. | Zamontowane koła z oponami zimowymi + dodatkowy komplet kół z oponami letnimi | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 46. | Poduszka powietrzna kierowcy | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 47. | Fotel kierowcy komfortowy, z regulacją wysokości oraz pochylenia oparcia oraz z podłokietnikiem. | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 48. | Podłokietnik dla siedzenia kierowcy | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 49. | Apteczka, klin pod koła, podnośnik samochodowy hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica | ………………………………………. (TAK/NIE) |

| II. SPECYFIKACJA ZABUDOWY |
| --- |
| 50. | Izolacja termiczno-dźwiękowa przestrzeni kierowcy i kabiny pasażerskiej | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 51. | Wykończenia wnętrza kabiny kierowcy i przestrzeni pasażerskiej tapicerką miękką pokrytą tkaniną lub eco-skórą. | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 52. | Zasłonki na szyby boczne na szynach | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 53. | Podłoga płaska, z obniżonymi nadkolami i wykładziną antypoślizgową PCV, oświetlenie stopnia wejściowego | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 54. | Podłoga przystosowana do montażu rampy manualnej do załadunku wózka inwalidzkiego | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 55. | Mocowanie foteli na listwach umożliwiających demontaż i przesuw foteli | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 56. | Dywanik gumowy dla kierowcy | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 57. | Fotele pasażerskie ze zintegrowanym zagłówkiem, podłokietnikiem od strony przejścia, odchylanym oparciem, przesuwem bocznym (fotele podwójne), pas bezpieczeństwa 3-punktowy | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 58. | Barierki i oznakowanie samochodu, szyba za kierowcą, poręcze, młotki bezpieczeństwa, dodatkowa gaśnica, oznakowanie - pojazd dla niepełnosprawnych | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 59. | Wyjście awaryjne – okno dachowe mechaniczne | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 60. | Dodatkowa izolacja p-poż. komory silnika, uchwyt awaryjnego otwierania drzwi tylnych, oznakowanie fluorescencyjne opisujące drogi ewakuacyjne | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 61. | Szyby boczne, przyciemniane, wklejane | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 62. | Szyby tylnych drzwi przyciemniane, wklejane | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 63. | Drzwi pasażerskie – przesuwane ze strony prawej. Zamawiający wymaga dwuosobowego siedzenia pasażera w kabinie kierowcy. | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 64. | Uchwyt przy drzwiach wejściowych po prawej stronie | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 65. | Poręcze i barierki umożliwiające wsiadanie przy wejściu po lewej stronie do części pasażerskiej osobom niepełnosprawnym. | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 66. | Dodatkowy stopień wysuwany elektryczny w drzwiach wejściowych przy drzwiach wejściowych przesuwnych. | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 67. | Półki na bagaż podręczny z oświetleniem tunelowym dzień / noc | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 68. | Oświetlenie wnętrza pojazdu światło białe / niebieskie wykonane w technologii LED | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 69. | Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej postojowe niezależne od silnika o mocy min. 3.8 kW | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 70. | Głośniki w przestrzeni pasażerskiej – minimum 4 szt. | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 71. | Mikrofon i wzmacniacz | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 72. | Gniazdo USB dla kierowcy | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 73. | Stanowisko wózka inwalidzkiego, pasy do kotwiczenia wózka i pas biodrowy dla pasażera na wózku – 1 kpl. | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 74. | Szyny podłogowe do kotwiczenia wózka inwalidzkiego do pojazdu oraz pas bezpieczeństwa biodrowy dla pasażera na wózku | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 75. | Fotele, demontowane w celu utworzenia przestrzeni na przewóz osoby na wózku inwalidzkim, wyposażone w system do szybkiego montażu / demontażu | ………………………………………. (TAK/NIE) |
| 76. | Atestowane najazdy do załadunku wózka inwalidzkiego z miejscem montażu w pojeździe | ………………………………………. (TAK/NIE) |